## Slide 1
Proposta comercial · Indústria Cimenteira
Resíduo têxtil como
combustível alternativo
para a indústria cimenteira
Energia de alto poder calorífico, baixo cloro e destinação ambientalmente adequada, com rastreabilidade da coleta à entrega.
Proposta apresentada pela

## Slide 2
Quem somos
Gestão ambiental especializada em resíduos têxteis
A Nunes & Lucato atua na cadeia de resíduos têxteis com estrutura própria de transformação, equipe treinada e rastreabilidade documental completa, da coleta à destinação final ambientalmente adequada.
Do resíduo ao combustível · com respaldo documental
Coleta e transporte
Com emissão de MTR, dando respaldo legal à logística.
Triagem técnica
Separação por composição e retirada de contaminantes.
Picotagem
Adequação da granulometria à especificação do forno do cliente.
Fornecimento
Lotes padronizados, ensacados e rastreados até a entrega.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 02

## Slide 3
O material
Aparas têxteis pós-industriais, prontas para energia
Registro fotográfico do material ensacado e estocado em lotes.
Origem
Aparas e sobras de corte da indústria de confecção: material limpo, seco e sem uso prévio.
Composição
Mistura de aparas de fibras naturais e sintéticas, padronizada por lote para manter o alto PCI.
Forma
Picotado em fragmentos, o que facilita dosagem e alimentação contínua.
Embalagem
Sacos de até 30 kg, com manuseio simples e estocagem organizada por lote.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 03

## Slide 4
Resultados analíticos
Laudo laboratorial: alto poder calorífico e baixo cloro
Amostra de tecido triturado (matriz resíduo sólido), analisada por laboratório acreditado em 2026.
9.953,8 kcal/kg
Poder Calorífico Inferior (PCI, base seca)
Referência mínima: ≥ 1.800 kcal/kg
< 0,05 %
Cloro (base seca)
Referência máxima: ≤ 1,0 %
3,77 %
Umidade
96,23 % de sólidos
PCS: 10.040,0 kcal/kg · Conclusão do laudo: os parâmetros de PCI e cloro atendem aos limites da Resolução SIMA nº 145/2021 (art. 5º).
Resultado da amostra analisada. O alto PCI vem da mistura de fibras, e a composição é mantida em todos os lotes fornecidos.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 04

## Slide 5
Comparativo energético
Mais energia por quilo que os combustíveis tradicionais
Poder calorífico inferior (kcal/kg)
Resíduo têxtil Nunes & Lucato (laudo)
9.954
Óleo combustível
9.600
Coque de petróleo
8.000
Carvão mineral
6.000
Lenha / cavaco de madeira
3.000
Mínimo exigido para CDR (SIMA)
1.800
Combustíveis de comparação: valores típicos de referência, que variam conforme origem e qualidade. Resíduo têxtil: PCI em base seca conforme laudo.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 05

## Slide 6
Equivalência energética
1 tonelada de resíduo têxtil substitui aproximadamente…
≈ 41,7 GJ de energia por tonelada (PCI 9.953,8 kcal/kg)
1,0 t
de óleo combustível
1,2 t
de coque de petróleo
1,7 t
de carvão mineral
~1.150 m³
de gás natural
Menos combustível fóssil comprado, com o mesmo aporte térmico no processo.
Estimativa teórica por equivalência de PCI, com base nos valores típicos do slide anterior. Taxa real de substituição a validar em teste de queima.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 06

## Slide 7
Aplicações na indústria cimenteira
Onde o resíduo têxtil gera valor na sua operação
Queimador principal
Substituição parcial do coque de petróleo na chama principal do forno de clínquer.
01
Pré-calcinador
Alimentação no calcinador, etapa que aceita bem combustíveis sólidos alternativos.
02
Coprocessamento
Destruição térmica completa do resíduo, com as cinzas incorporadas ao clínquer.
03
Blend de CDR
Componente de alto PCI que eleva e estabiliza o poder calorífico do blend.
04
Uso como substituição térmica parcial, iniciando com teste de queima e dosagem controlada, conforme a licença de coprocessamento da unidade (Resolução CONAMA nº 499/2020).
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 07

## Slide 8
Aplicações na indústria cimenteira · Valor agregado
Valor agregado do material
Do resíduo de confecção ao combustível pronto para o forno de clínquer.
Resíduo de confecção
Aparas e sobras de corte que iriam para aterro.
›
Preparação Nunes & Lucato
Triagem, mistura padronizada e picotagem, moagem ou britagem.
›
Insumo energético
Combustível alternativo com laudo, lote e especificação.
Energia acima do coque
PCI de 9.953,8 kcal/kg, superior ao coque de petróleo (~8.000 kcal/kg).
Pronto para o forno
Umidade de 3,77 % dispensa secagem. Picotado, moído ou brita, sob especificação.
Cloro 20× abaixo do limite
< 0,05 % contra 1,0 %: preserva a margem de cloro do forno para outros resíduos.
Ganho ambiental
Menos combustível fóssil e aterro zero; a fração de fibras naturais é de origem biogênica.
Qualidade constante por lote, com laudo e rastreabilidade: é isso que transforma um resíduo em insumo energético.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 08

## Slide 9
Benefícios
Vantagens para a indústria cimenteira
Redução de custo energético
Energia de alto PCI a um custo competitivo frente aos combustíveis convencionais.
Menos combustível fóssil
Substituição parcial do coque de petróleo no forno de clínquer.
Agenda ESG
Economia circular e aterro zero, com indicadores para relatórios de sustentabilidade.
Baixo teor de cloro
Menor risco de incrustações e corrosão no sistema do forno.
Baixa umidade
Material seco (3,77 %), com energia útil elevada na queima.
Rastreabilidade total
MTR, certificado de destinação e controle por lote, com segurança jurídica.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 09

## Slide 10
Fluxo operacional
Como preparamos o combustível
01
Coleta
Recolhimento na indústria geradora com MTR
02
Recebimento
Conferência, pesagem e registro
03
Triagem
Retirada de contaminantes e metais
04
Picotagem
Granulometria sob especificação
05
Ensacamento
Sacos de até 30 kg, por lote
06
Expedição
Entrega programada com MTR
Estrutura própria de preparação
Área de armazenagem coberta, organizada por lotes, e picotagem própria para adequar o material à alimentação do forno do cliente, com fornecimento regular e programado.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 10

## Slide 11
Capacidade e logística
Fornecimento recorrente de 1.000 toneladas por mês
Base operacional em São Paulo/SP (Belenzinho), com entrega programada na unidade do cliente.
1.000 t/mês
Volume disponível
Fornecimento contínuo e programado
14 t
Por carga (truck)
Sacos de até 30 kg, carga padronizada
~72 cargas/mês
Entregas mensais
Cerca de 3 cargas por dia útil
~41.700 GJ/mês
Energia disponível
≈ 9,95 bilhões de kcal/mês
Volume recorrente e escala para substituir parte relevante do combustível do processo, com cronograma de entregas combinado com a operação.
Energia calculada pelo PCI em base seca do laudo (9.953,8 kcal/kg ≈ 41,7 MJ/kg).
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 11

## Slide 12
Especificação
Ficha técnica do produto
Produto | Resíduo têxtil pós-industrial picotado (mistura de fibras)
Aplicação | Coprocessamento em fornos de clínquer (substituição térmica parcial)
PCI (base seca) | 9.953,8 kcal/kg
PCS | 10.040,0 kcal/kg
Cloro (base seca) | < 0,05 %
Umidade / Sólidos | 3,77 % / 96,23 %
Granulometria | Picotado, com dimensão ajustável à especificação do cliente
Embalagem | Sacos de até 30 kg
Capacidade | Até 1.000 t/mês, em cargas de 14 t
Documentação | Laudo analítico, MTR e certificado de destinação por lote
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 12

## Slide 13
Conformidade
Rastreabilidade e conformidade ambiental
MTR
Manifesto de Transporte de Resíduos emitido em cada coleta e expedição.
Laudo analítico
Caracterização energética (PCI, cloro, umidade) do material fornecido.
Controle por lote
Registro fotográfico, pesagem e identificação de cada lote.
Destinação comprovada
Certificado de destinação final ambientalmente adequada.
Rastreabilidade completa: da indústria geradora ao forno de clínquer.
Apoio técnico à cimenteira no licenciamento do coprocessamento (Resolução CONAMA nº 499/2020 e, no Estado de São Paulo, Resolução SIMA nº 145/2021).
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 13

## Slide 14
Amostras para avaliação
Enviaremos 15 kg de amostras em três formatos
5 kg de cada apresentação do material, para análise e teste de queima na sua unidade.
Picotado
5 kg
Fragmentos de tecido cortados, prontos para alimentação direta.
Moído
5 kg
Fibra triturada fina, homogênea e de fácil dosagem.
Pedra-brita
5 kg
Grânulos pequenos e uniformes, densos e de fácil dosagem e estocagem.
Amostras identificadas por lote e acompanhadas da ficha técnica do material.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 14

## Slide 15
Implantação
Próximos passos
01
Envio de amostras
5 kg de picotado, 5 kg de moído e 5 kg de pedra-brita.
02
Teste de queima
Ensaio controlado no forno de clínquer.
03
Licenciamento
Inclusão do material na licença de coprocessamento.
04
Fornecimento piloto
Lotes iniciais com monitoramento de desempenho.
05
Contrato contínuo
Fornecimento regular e programado.
Solicitamos cotação formal em R$/t para o fornecimento de 1.000 t/mês com entrega programada na unidade do cliente. As condições finais serão definidas em reunião.
Resíduo Têxtil · Indústria Cimenteira | 15

## Slide 16
Nunes & Lucato · Indústria Cimenteira
Transformar o resíduo têxtil em energia para a indústria cimenteira reduz custos, diminui o uso de combustíveis fósseis e fortalece a sua agenda de economia circular.
“Transformando resíduos em valor.”